## Slide 1
工业AI助力制造，加速企业智能化转型
思谋科技

## Slide 2
聚焦AI 、引领科技
关于思谋
01

## Slide 3: 思谋集团
亚洲最大的工业AI独角兽企业
持续发展实力： 天使 数千万美元(2019/12) Pre-A 数千万美元 A轮 1亿+美元(2020/11) B轮 2亿+美元(2021/06)
规模和持续发展
600人/2021年（成立20个月） 1500人/2022年
国际专利300+、国内100+
L4-自动驾驶系统研发经验
2016、2017全世界ImageNet、COCO图像分割冠军
WAD 3D物体检测冠军
国际最大图像算法库收录思谋10+算法
120+篇图像视频领域的国际论文
技术积累
全世界最大工业AI项目的成功落地全流程经验
已服务多个半导体、电子制造服务、汽车、精密工业、新能源 等的TOP客户。
行业经验
我们的投资机构

## Slide 4
核心团队深耕视觉AI领域超20年 持续引领视觉技术发展方向
核心成员作为发明人
300 +
100 +
已授权国际专利
已授权国内专利
研发了全球最早的超分算法-2008年
2012年度电视系统最先进超分技术
2017年度基于深度学习的图像超分全球最佳效果
目前商用化效率最高的8K画质增强系统
全球领先的点云检测和分割技术
拥有现时最精准的道路状况理解系统
研发唯一的全覆盖工业OCR产品
冠军-2020 MEDIA AI阿里巴巴文娱算法挑战赛“高精度视频人物分割”赛道
冠军-2017 COCO实例分割竞赛
冠军-2016 ImageNet语义分割竞赛
冠军-WAD ApolloScape 3D物体检测竞赛
5+开源算法Github获得1000+Star
10+算法被领域内最大开源框架OpenCV收录
NPAR Best Paper Award
ICCVW 2009 Best Paper Award
SIGGRAPH ASIA 10年内最高引论文
图像视频处理领域相关论文百余篇，引用15,000+次
在Deblur、Super-resolution、Matting等领域具有领先地位，多次创造世界纪录
开创多项行业之最
多次获国际大赛冠军及顶级期刊最佳论文
人员构成
70% +
60% +
研发人员占比
硕士及以上占比
技术优势

## Slide 5
方案设计
02
抛光检测

## Slide 6: 设计方案|项目需求
项目需求:针对外观全检工站，需开发自动外观外观检测设备，替代人工作业，并按不良类别、程度及位置分类，对应不同重工流程与方案。
产品材质:不锈钢。
产品规格:长(147.5mm)*宽(71.5mm)*高(7.8mm)、长(160.7mm)*宽(77.6mm)*高(7.6mm)。
检测面:CG面、BG面、RT面
检测缺陷:抛光不足、碰刮伤、打磨纹、刀纹、条纹等。
CT时间:5s/pcs(抛光AOI)，未知(毛刺)。
检测率:overkill ≤ 20%。
样机交机时间:12月底
刨面图

## Slide 7: 设计方案|检测指标

## Slide 8: 设计方案-机台尺寸
1800mm
2000mm
1800mm
工作电压：AC 220V，工作气压：0.5~0.7 Mpa
设备尺寸：参照上图
(目前设备尺寸为预估尺寸,不含3色灯高度，实际尺寸已最终Layout图为准）

## Slide 9: 设计方案-结构示意图
旋转翻面模组
面阵相机模组
上料搬运模组1
上料搬运模组2
线扫相机模组

## Slide 10: 设计方案-结构布局
人工上料到（P1），（F1）
P1
（F2）线扫相机和面阵相机检测中框正面和一周圆弧面，同时（P4）夹取（P3）中框翻面再放在（P3）位，（P3）移动到（P2）
（P1）到（P2）线扫相机和面阵相机检测中框正面和一周圆弧面
检测完（P2）到（P3），同时相机模组（P2）位移动到（F2）,检测（F1）来料中框
（F2)检测完成相机模组移动到（P2）检测中框反面，同时（F2）中框移动到（F3），（F4）夹取（F3）物料翻转180°，放回（F3）
面阵相机模组
上料搬运模组1
上料搬运模组2
旋转翻面模组
线扫相机模组
旋转翻面模组
P2
F1
P3
F2
P4
（F3）移动到（F2），（P2）检测完成相机模组移动到（F2），中框物料（P2）移动到（P1），人工下料
F3
F4
（F2）检测（F3）反面中框来料，检测完成
（F2）到（F1），人工下料

## Slide 11: 设计方案-上料搬运模组
功能：采用人工上料模组，两工位上料，模组上带有定位夹紧的中框载具，可实现360°自转（C轴），A轴可实现前后方向旋转.
上料搬运模组1
上料搬运模组2
C轴
A轴
载具
载具定位

## Slide 12: 设计方案-相机检测工位
功能：相机检测工位，采用面阵相机和线扫相机组合，及组合光源对中框正面3D面和圆弧面检测，X轴方向模组独立运动检测；
X轴模组
线扫相机模组
X轴
面阵相机模组
光源
CCD
光源

## Slide 13: 设计方案-旋转翻面工位
功能：旋转翻面模组，实现手机中框旋转180°，放入载具中定位，摆动气缸既可实现夹紧，也可实现180°翻转；
Y轴模组
旋转翻面模组
方通架
摆动气缸
Z轴模组
Y轴

## Slide 14: 设计方案|光学初步设计方案
面阵相机拍侧面分三路旋转一圈拍摄，CG面和BG面拍若干次
光源采用同轴与四面可调条光组合模式，同轴打明场主要针对弧面和正反面缺陷为主，条光打暗场负责直面细小划痕及毛刺
1、CG面 → 2、CG端弧面 → 3、直面 → 4、BG端弧面 → 5、BG面

## Slide 15: 设计方案|光学初步设计方案
外侧直面和弧面分16次拍摄 CG面和BG面分10次拍摄

## Slide 16
谢谢！