## Slide 1
创新特_项目集方案
Customer cases of SMartMore AI
助力中国智造，加速企业智能转型

## Slide 2: 版本控制
ID | 版本号 | 日期 | 说明 | 变更申请人 | 制作人 | 审核人
1 | Version1.0 | 2022/1/18 | 初版发行 | N/A | 王律 | N/A

## Slide 3
目 录
CONTENTS
2
ABB线追踪
3
输送带XYR平台
4
结论
1
机械手抓板项目

## Slide 4: 项目需求
1.实现功能:机械手从对象位抓取产品到固定目标位。
2.产品材质:铜制或者铝制
3.产品尺寸:5种尺寸产品
      617mm*513mm 616mm*512mm 615mm*511mm 614mm*510mm 595mm*502mm
      4.来料方式:输送带来料,输送方向误差 ±3mm,另一个方向±20mm
      5.精度要求:视觉精度±0.5mm 和机械手总精度±1mm
      6.通信方式:Ethernet/IP

## Slide 5: 光学设计方案
编号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注
1 | 相机 | MH-EC100-19GM | 2 | 视野:200 mm * 160 mm 像素精度:0.08mm
2 | 镜头 | MF1628M-8MP | 2 | 
3 | 光源 | 定制 | 2 | 
4 | 光源控制器 | 定制 | 1 | 
5 | 视觉控制器 | VB2000 | 1 | 
6 | IO线缆 | 6pin电源线 | 2 | 
7 | 电源 | 12V | 2 | 
8 | 网线 | 5m | 2 | 
9 | 视觉软件 | Vison Mast4.0 加密狗 | 1 | 
10 | 鼠标 |  | 1 | 
11 | 键盘 |  | 1 | 
12 | 显示器 |  | 1 | 

## Slide 6
目 录
CONTENTS
2
ABB线追踪
3
输送带XYR平台
4
结论
1
机械手抓板项目

## Slide 7: 项目需求
1.实现功能:2台ABB机械手从运动流水线抓取产品，按顺序放到多个目标位
2.来料产品:OSP
3.视野范围:800mm*(400-600)mm
4.来料方式:输送带来料, 2000 mm/min
      5.精度要求:视觉精度±0.5mm 和机械手总精度±1mm
      6.通信方式:Ethernet/IP

## Slide 8: 光学设计方案|2500W相机方案
编号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注
1 | 相机 | MH-EJ250-90GM | 1 | 视野:800 mm * 700 mm 像素精度:0.16mm
2 | 镜头 | KF1224M-25MP | 1 | 
3 | 光源 | 定制 | 1 | 
4 | 光源控制器 | 定制 | 1 | 
5 | 视觉控制器 | XE3501-128G60 | 1 | 
6 | IO线缆 | 6pin电源线 | 1 | 
7 | 网线 | 5m | 1 | 
8 | 电源 | 12V | 1 | 
9 | 视觉软件 | Vison Mast4.0加密狗 | 1 | 
10 | 鼠标 |  | 1 | 
11 | 键盘 |  | 1 | 
12 | 显示器 |  | 1 | 
800

## Slide 9: 光学设计方案|6500W相机方案
800
编号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注
1 | 相机 | MH-EJ650-90TM | 1 | 视野:800 mm * 700 mm 像素精度:0.1mm
2 | 镜头 | 定制 | 1 | 
3 | 光源 | 定制 | 1 | 
4 | 光源控制器 | 定制 | 1 | 
5 | 视觉控制器 | XE3502-128G60 | 1 | 
6 | IO线缆 | 12pin电源线 | 1 | 
7 | 网卡 | 万兆网卡 | 1 | 
8 | 网线 | 5m | 1 | 
9 | 电源 | 12V | 1 | 
10 | 视觉软件 | Vison Mast4.0加密狗 | 1 | 
11 | 鼠标 |  | 1 | 
12 | 键盘 |  | 1 | 
13 | 显示器 |  | 1 | 

## Slide 10
目 录
CONTENTS
2
ABB线追踪
3
输送带XYR平台
4
结论
1
机械手抓板项目

## Slide 11: 项目需求
1.实现功能:对位平台实现来料产品位置纠正。
2.来料产品:PCB板
3.产品尺寸:5种尺寸产品
      617mm*513mm 616mm*512mm 615mm*511mm 614mm*510mm 595mm*502mm
      4.来料方式:输送带来料,输送方向误差 ±3mm,另一个方向±20mm
      5.精度要求:视觉精度±0.5mm 和机械手总精度±1mm
      6.通信方式:Ethernet/IP

## Slide 12: 光学设计方案
编号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注
1 | 相机 | MH-EC100-19GM | 2 | 视野:200 mm * 160 mm 像素精度:0.08mm
2 | 镜头 | MF1628M-8MP | 2 | 
3 | 光源 | 定制 | 2 | 
4 | 光源控制器 | 定制 | 1 | 
5 | 视觉控制器 | VB2000 | 1 | 
6 | IO线缆 | 6pin电源线 | 2 | 
7 | 电源 | 12V | 2 | 
8 | 网线 | 5m | 2 | 
9 | 视觉软件 | Vison Mast4.0 加密狗 | 1 | 
10 | 鼠标 |  | 1 | 
11 | 键盘 |  | 1 | 
12 | 显示器 |  | 1 | 

## Slide 13
目 录
CONTENTS
2
ABB线追踪
3
输送带XYR平台
4
结论
1
机械手抓板项目

## Slide 14: 结论
评估结果 |  |  | 
序号 | 项目名称 | 是否成像清晰 | 是否可实施
1 | 机械手抓板项目 | yes | 可实施
2 | ABB线追踪 | yes | 可实施
3 | 输送带XYR平台 | yes | 可实施

## Slide 15
谢谢！