## Slide 1: 散热板外观检测解决方案
专注先进智能制造与数智创新

## Slide 2
关于思谋
项目需求
硬件设计
软件原型
样机逻辑
技术优势

## Slide 3
致力持续创新
创造卓越价值
关于思谋

## Slide 4: 思谋科技
思谋科技（SmartMore)，专注先进技术赋能的智能制造与数智创新，以“致力持续创新，创造卓越价值”为使命，旨在引领制造产业优化、机器视觉等前沿技术研究，持续打造更具拓展性和普惠价值的智能工业和数智创新平台，推动探索数字化转型和智能化升级的创新未来。
目前，思谋科技已通过自研的智能工业平台、智能传感器产品以及智能一体化设备，服务了卡尔蔡司、空客、博世、佳能、大陆集团、舍弗勒、宝洁、联合利华等来自全球的超过100家行业头部企业，以技术促进更高效、更灵活、更先进智造的发展；此外，思谋还不断拓宽智造外延，基于“智造+”平台与数智化解决方案，逐步在交通、广电、文旅、环境等多领域落地数智化服务。
思谋科技由计算机视觉国际顶尖专家、香港中文大学终身教授、IEEE Fellow 贾佳亚创立，公司已在香港、深圳、上海、北京、苏州、杭州、重庆、新加坡和日本东京等多地设有前沿技术研发与商务中心。

## Slide 5
致力持续创新
创造卓越价值
项目需求

## Slide 6: 项目需求
1.产品信息: 尺寸（ 150mm*150mm ~750mm*700mm ），重量（ 5KG至45KG ）， 材质（铜/铝）；
2.CCD定位精度：±0.02mm，产品与通止规的重复定位精度±0.05mm ，通止规检测力度精度为± 0.2kgf；
3.换款1小时内完成（生产过的产品）；
4.模块化设计，每个模块可快速拆装定位/调整，程序用配方的形式储存，不同产品间灵活调用；
5.判断准确良率≥99%，稼动率≥95%，故障率不超过1%（按20小时算）；
6.具备半自动调试和自动运行功能，各部件故障需有报警、显示输出，设备异常时，屏幕需明确显示故障内容并且明确指向故障点位；
7.编程方式：导入CAD图档与手动编程结合；
8.设备运行噪音不大于70分贝
9.效率要求：视觉定位拍照：120秒/pcs，通规检测：6秒/孔，止规检测速度：3秒/孔；
10.通规检测阻力超过0.5+0.1kgf 标记为不良品，止规检测阻力超 过0.4+0.1kgf标记为良品，阻力检测精度为： ± 0.2kgf，设备屏幕需显示出不良位置和不良内容。
11.检测内容：烂牙，滑牙，未攻牙，螺纹底孔过大或者过小
12.设备需具备扫码和MES上传功能
13.设备设计考虑保护措施，满足安全操作。
14.设备预留1个USB接口扩展扫码枪，软件支持扫码数据保存和追溯。(数据导出格式为Excel文档)
15.PC端所有软件要求正版,系统建议使用Win10 X64。
16.设备需要存储产品压缩图，硬盘要求1TB以上。
17.设备使用环境：温度:5~40度/湿度:20~90%，气压：0.4—0.6Mpa，用电：220V 50HZ
NPT螺纹检测(人工)
螺纹规通端通，止规最多拧入2.5圈，螺纹同时满足上述两个条件.
螺纹通孔检测(人工)
把通规旋进螺纹孔，顺利通过判断OK,若感觉阻力，无法旋入判断NG;止规M3/4/5最多拧进2.5圈为合格，M6最多拧进3圈为合格.
特征尺寸及有无检测(人工)
人工把菲林片贴合在产品表面，看特征是否吻合。若肉眼判定加工位置与菲林位置不符合，判断为NG,符合则判定为OK.

## Slide 7
致力持续创新
创造卓越价值
硬件设计

## Slide 8: 硬件设计|技术参数
1、生产周期节拍： 根据螺牙数量
2、检测效率：通规6秒/位置，止规3秒/位置
3、作业人员：1名
4、上料方式：人工上料
5、下料方式：人工下料
6、气压： ≥ 0.6MPa
7、电压：AC 220V/DC24
8、设备尺寸：L1600*W1800*H2000
1600mm
1800mm
2200mm

## Slide 9: 硬件设计|功能介绍1
伺服电机
显示器
相机
同轴光源
机箱
保护罩
Z2轴通规
通规、止规
通规、止规库
Y轴

## Slide 10: 硬件设计|功能介绍2
Z2通规、止规轴
伺服通规检测
伺服止规检测
激光笔(红光预览)
Z1视觉轴
视觉检测
测试产品放置位
通规、止规规格视觉检测(更换通止规视觉复判)
同轴光源

## Slide 11: 硬件设计|产品治具安装说明
上下料工位
产品定位直角
产品定位气缸
非通用性治具安装板
非通用性治具
产品定位气缸

## Slide 12: 硬件设计|通止规部分说明
通止规库:通过伺服电机传动旋转，进行指定规格的通止规更换
通规、止规:通过伺服扭矩大小对牙孔进行良品与不良品的识别
激光笔:对不良位置进行红光预览
通规、止规规格检测:规格更换、开机启动，会用视觉进行识别是否合规

## Slide 13: 硬件设计|通止规连接方式说明
万向节接头
向心关节轴承
向心关节轴承

## Slide 14: 硬件设计|通止规换规说明
当一款产品有多种牙孔时
1
通止规夹头至通止规库进行换通止规
通止规转盘旋转至需换的通止规位进行进行更换
进行检测，完成后需更换时继续进行更换
通止规换规位
通止规换规位
通止规原点位
通止规刀库通过伺服传动所需通止规
2
3

## Slide 15: 硬件设计|通止规库说明
通止规夹头
通止规转盘
同步轮
通止规转盘

## Slide 16: 硬件设计|光学安装说明
散热板
250mm
400mm
相机采用:9344*7000高分辨率全局面阵相机。
相机运动速度:150~200mm/s，FOV:83mm*62mm
单次运动+采图预估:0.7s/psc,单像素精度0.009mm/pixel
最大规格:(750+20) mm×(700+20)mm,需大概拍120张图进行拼接，大概拍图时间:120*0.7=84s
最小规格: (300+20) mm*(300+20)mm,需大概拍24张图进行拼接，大概拍图时间:24*0.7=16.8s
高分辨率面阵相机
定制镜头
定制高亮环形光源
相机分多次拍摄
产品放置在治具中，利用气缸定位
750mm
700mm
15~20mm

## Slide 17: 硬件设计|图像效果
通孔效果图
盲孔效果图
通孔渲染图
盲孔渲染图

## Slide 18
致力持续创新
创造卓越价值
软件原型

## Slide 19: 软件原型
1.一键检测/停止:操作设备自动测量+检测/停止。
2.配方:配置管理不同型号散热板工具和参数。
3.相机配置:设置相机参数。
4.轴配置:设置轴参数。
5.标定:通规、止规机构关联相机。
6.CAD导入:一键导入检测位置信息和参数。
7.权限:三级权限(管理员、工程师、操作员)。
8.报表:生产数据报表设置和导出。
9.高级设置:其他关键参数设置。
视图显示
数量统计、助力实时显示
日志显示
1.定位工具集。
2.测量工具集。
3.逻辑工具集。
工作流程配置

## Slide 20: 软件原型|定制需求
1.软件支持多款产品配方配置[ 产品尺寸（ 150mm*150mm ~750mm*700mm ），产品重量（ 5KG至 45KG ），产品材质（铜/铝）]；
2.软件实现CCD定位精度：±0.02mm，产品与通止规的重复定位精度±0.05mm ，通止规检测力度精度为± 0.2kgf；
3.软件新产品导入1小时内完成；
4.软件判断准确良率≥99%，稼动率≥95%，故障率不超过1%（按20小时算)；
6.软件具备半自动调试和自动运行功能，各部件故障需有报警、显示输出，设备异常时，屏幕需明确显示故障内容并且明确指向故障点位；
7.软件编程方式：导入CAD图档与手动编程结合；
8.软件视觉定位拍照：120秒/pcs，通规检测：6秒/孔，止规检测速度：3秒/孔；
9.软件支持通规检测阻力超过:0.5+0.1kgf 标记为不良品，止规检测阻力超过:0.4+0.1kgf标记为良品，阻力检测精度为:± 0.2kgf，设备屏幕需显示出不良位置和不良内容；
10.软件检测内容：通孔或盲孔尺寸、位置、有无，烂牙、滑牙、未攻牙、螺纹底孔过大或者过小(通规止规物测)，通止规更换视觉复检；
11.软件需具备扫码和MES上传功能；
12.软件支持NG位置，激光笔预览功能；
13.软件支持USB扫描枪功能，数据导出格式Excel文档;
14.软件支持可选保存原图或者压缩图，并支持按设定日期自动清除。
15.软件支持线扫大幅面二次元测量标准功能。

## Slide 21
致力持续创新
创造卓越价值
样机逻辑

## Slide 22: 样机逻辑
Y
X1
X2
Z1轴视觉
Z2轴通规及止规
运行逻辑
开始
作业员将产品放入Y轴上启动
导入产品程充数据
Z1轴视觉对Y轴进行相关检测
Z2轴对Y轴进行通规及止规检测
判完
NG
Z2轴上激光对不良位进行标识
OK
人工翻转Y轴上产品
结束

## Slide 23
Thanks