## Slide 1
BOYD-散热板外观检测解决方案
工业AI助力制造，加速企业智能化转型

## Slide 2
目 录
CONTENTS
2
硬件设计
3
软件原型
4
样机逻辑
5
技术优势
1
项目需求

## Slide 3: 项目需求
1.适应范围：产品尺寸最大检测尺寸750*650，最小尺寸300*300，重量范围：5KG至35KG，材质：铜/铝；
2.CCD定位精度：±0.02mm，产品与通止规的重复定位精度±0.02mm ，通止规检测力度精度为± 0.2kgf；
3.换款1小时内完成（生产过的产品）；
4.模块化设计，每个模块可快速拆装定位/调整，程序用配方的形式储存，不同产品间灵活调用；
5.判断准确良率≥99%，稼动率≥95%，故障率不超过1%（按20小时算）；
6.具备半自动调试和自动运行功能，各部件故障需有报警、显示输出，设备异常时，屏幕需明确显示故障内容并且明确指向故障点位；
7.编程方式：导入CAD图档与手动编程结合；
8.设备运行噪音不大于70分贝
9.效率要求：视觉定位拍照：120秒/pcs，通规检测：6秒/孔，止规检测速度：3秒/孔；
10.通规检测阻力超过0.5+0.1kgf 标记为不良品，止规检测阻力超 过0.4+0.1kgf标记为良品，阻力检测精度为： ± 0.2kgf，设备屏幕需显示出不良位置和不良内容。
11.检测内容：烂牙，滑牙，未攻牙，螺纹底孔过大或者过小
12.设备需具备扫码和MES上传功能
13.使用环境：温度:5~40度/湿度:20~90%，气压：0.4—0.6Mpa，用电：220V 50HZ

## Slide 4
目 录
CONTENTS
2
硬件设计
3
软件原型
4
样机逻辑
5
技术优势
1
项目需求

## Slide 5: 硬件设计|结构

## Slide 6: 硬件设计|光学
散热板
180mm
20-50mm
520mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
线扫速度200mm/s，线扫宽度77.3mm
最大规格750mm×650mm需扫9张图进行拼接
166mm
96mm
线扫相机分多次扫描
750mm
650mm
8K线扫相机
定制镜头
定制高亮线光

## Slide 7: 硬件设计|图像效果

## Slide 8
目 录
CONTENTS
2
硬件设计
3
软件原型
4
样机逻辑
5
技术优势
1
项目需求

## Slide 9: 软件原型
1.一键检测/停止:操作设备自动测量+检测/停止。
2.配方:配置管理不同型号散热板工具和参数。
3.相机配置:设置相机参数。
4.轴配置:设置轴参数。
5.标定:通规、止规机构关联相机。
6.CAD导入:一键导入检测位置信息和参数。
7.权限:三级权限(管理员、工程师、操作员)。
8.报表:生产数据报表设置和导出。
9.高级设置:其他关键参数设置。
视图显示
数量统计、助力实时显示
日志显示
1.定位工具集。
2.测量工具集。
3.逻辑工具集。
工作流程配置

## Slide 10
目 录
CONTENTS
2
硬件设计
3
软件原型
4
样机逻辑
5
技术优势
1
项目需求

## Slide 11: 样机逻辑

## Slide 12
目 录
CONTENTS
2
硬件设计
3
软件原型
4
样机逻辑
5
技术优势
1
项目需求

## Slide 13: 技术优势
SMore Factory：生产制造全流程AI解决方案
供料入库
OCR识别
车型识别
纸箱条码识别
移动条码扫描
1
产线生产
3
出库发货
5
来料检测
2
质量检测
4
产线监控
物料字符追踪
产品分类分拣
3D缺陷检测
目标引导
产能预测
流向追踪
批次识别
规格识别
产品统计
来料质检
来料分类
来料质检
批号识别
质量把控
外观终检
规格分类
良率分析
工艺改进

## Slide 14: 技术优势
软件平台：超级平台让生产无忧
SMore ViMo 工业AI平台
全流程工业视觉AI端到端系统
训练+运行两大平台
让生产过程从人工操作变为人工管理
实现传统制造业智能化升级
0 编程
1 键部署
2 大引擎
3 步操作
多触发模式
兼容性强
SMore ViLab 工具箱
一键导入AI算法训练平台4类标准任务
支持市面上主流网口相机
支持多种运行模式
灵活部署深度学习算法、运行任务

## Slide 15: 技术优势
SMore ViScanner
智能扫码设备
SMore ViNeo
智能相机
SMore ViAir
边缘AI盒子
SMore ViMobile
智能手持设备
过程读码
生产追溯
复杂文本识别
装配/缺陷问题检测
全场景覆盖
定制化场景
一键AI赋能
检测追溯
移动终端
可靠识别
硬件体系：跨行业产品矩阵

## Slide 16: 技术优势
SMore AI Machine 整机设备
Smore Factory
软件平台
硬件体系
多因子分析
预测维护
工艺&良率提升应用
资产网络
制程工艺优化数据分析
数字化看板
数据接入
IoT应用、移动AI App
AI AOI
AI读码器
智能质量缺陷检测
智能识别&分拣
……
智能视觉系统

## Slide 17
谢谢！