## Slide 1
手机中框抛光后PVD前清洗检测方案
思当下，谋未来

## Slide 2
目 录
CONTENTS
2
概念整机设计方案
1
项目背景
3
设备外观

## Slide 3: 抛光后/PVD前清洗|项目需求
项目需求:针对外观全检工站，需开发自动外观外观检测设备，替代人工作业，并按不良类别、程度及位置分类，对应不同重工流 程与方案。
产品材质:不锈钢。
产品规格:长(131.5mm)*宽(64.2mm)*高(7.65mm)、长(146.7mm)*宽(71.5mm)*高(7.65mm)、长(160.8mm)*宽(78.1mm)*高(7.65mm)。
检测面:CG/BG侧面、3D面、RT面
检测缺陷:抛光不足、碰刮伤、打磨纹、刀纹、条纹等。

## Slide 4: 整机设计方案-机台尺寸
1020mm
870mm
1700mm
1500mm
1800mm
2200mm
工作电压：AC 220V，工作气压：0.5~0.7 Mpa
设备尺寸：参照上图
(目前设备尺寸为预估尺寸,不含3色灯高度，实际尺寸已最终Layout图为准）

## Slide 5: 整机设计方案-结构示意图
检测载具工位
CCD检测模组
上料搬运模组
上料模组
龙门搬运模组

## Slide 6: 整机设计方案-结构布局
龙门（P1）上料到（P2）
P1
（P2）经过DD马达旋转180°到（P3）
（P2）经DD马达旋转180°到（P3）
CCD模组（P4）检测手机中框第一面
检测完成（P3）经过DD马达旋转180°到（P2）
龙门将检测完成的物料，下料
（P3）旋转90°将料送给（P2）同时旋转90°
CCD模组（P4）检测手机中框反面，同时龙门上料到（P2）
P2
P3
P4
上料搬运模组
上料模组
检测载具工位
龙门搬运模组
CCD检测模组

## Slide 7: 整机设计方案-上料搬运模组
功能：
上料模组采用吸盘结构吸取物料及龙门结构搬运.
Z轴取料模组
吸盘
龙门搬运模组
取料搬运Z轴模组
X轴搬运模组

## Slide 8: 整机设计方案-相机检测工位
功能：
XZ轴方向移动，相机单独可调，检测物料缺陷；
CCD
光源
丝杆模组
X轴模组

## Slide 9: 整机设计方案-检测载具工位
功能：
吸盘同时吸取4个产品，通过Y轴模组动作，使产品位于相机的正下方，通过一维、二维两个方向的旋转，实现全方位检测产品；
R1轴与R2轴旋转90°使物料反面，检测物料；
Y轴模组
带吸盘一维旋转工位
二维翻转机构
R1
R2

## Slide 10
谢谢！
深圳
深圳市南山区高新南九道45号三航科技大厦22楼
上海
上海市徐汇区龙兰路277号西岸东航滨江中心T2 - 11楼
苏州
苏州市工业园区钟园路788号丰隆生活城市广场4幢8楼
香港
香港科学园科技大道西19号10楼
网站：www.smartmore.com
商务：sales@smartmore.com