## Slide 1
捷普-XRay计数项目方案
www.smartmore.com

## Slide 2
Customer Requirements （客户需求） 3-5
Appearance of machine（设备外观） 6-7
Action introduction （动作介绍） 8-11
Process and equipment efficiency（工艺和设备效率） 12
Contents(目录)

## Slide 3: 客户需求-1
主要技术要求：
适用物料：7'、13'
X-ray上料仓capacity：≥150 reels（采用料车的方式，13’及以上容量＞100reels, 7’容量＞200reels）
Couting准确率：＞99.9%
Downtime: ＜30min/天（以20h/天计算）
分拣C/T: ≤5 s/reel （以20h/天计算，此处识别哪些需要counting+labeling,哪些只需要labeling）
X-ray C/T: ≤12 s/reel（以20h/天计算，UPH：＞6000 reels/天）
Labeling C/T: ≤5 s/reel（以20h/天计算，UPH：＞14400 reels/天，贴QTY label）
其他要求：
1. PASS 物料出口保留输送带传送选项；
2. 不同PASS 及 NG料盘出口要有报警提醒--”物料已满“；
3.x-ray及labeling machine需与SAP对接，以获取数据
4. 打印和粘贴数量LABEL 环节保留“跳过LABEL 打印和粘贴”选项
5.与E-drawer系统对接 ；
6.满足EHS要求

## Slide 4: 客户需求-2
1.上料机
3.Labeling machine
OK
2.Online X-ray
NG
Labeling machine
NG
E-drawer
OK
Scanning GRN是否大于5次
当E-draw存满后从该出口流出
Feeder room
MSD
Scanning GRN
Online X-ray
Auto labeling
员工上料
E-drawer
Cycle≥5次
Cycle＜5次
MSD
stockroom

## Slide 5: 客户需求-2
NO. | Projects | Description | QTY | 备注
1 | 上料机 | 上料/缓存 | 1 | 
2 | Online x-ray | Auto counting | 1 | 
3 | Labeling machine | 用于贴数量标签 | 1 | 
4 | Conveyor | 物料传输及分流 | 1 | 

## Slide 6: 设备外观
主视图
侧视图
上料机
Online X-ray
Labeling machine
产品入料方向

## Slide 7: 设备外观
侧视图
1450mm
2700mm+（Online X-ray）
上料机
Online X-ray
Labeling machine
2050mm
产品入料方向

## Slide 8: 设备动作说明-1
产品入料方向
动作组成：
上料机
Online X-ray
Labeling machine
上料机
Online X-ray
Labeling machine

## Slide 9: 设备动作说明-2
产品入料方向
动作组成：
上料机
Online X-ray
Labeling machine
上料机
Online X-ray
Labeling machine

## Slide 10: 设备动作说明-上料机
AGV上料-1
MSD暂存工位
机械手下料
扫描GRN
动作组成：
AGV上料
扫描GRN
机械手取料机构
流水线送料
MSD暂存工位
AGV上料-2
MSD暂存工位
机械手下料
流水线送料

## Slide 11: 设备动作说明-Labeling machine
传送流水线
NG暂存工位
NG料盘下料机械手
打印机组件
动作组成：
打印机组件
相机拍照
料盘阻挡定位
机械手取料贴合
NG料盘下料机械手
NG下料暂存工位
传送流水线
机械手取标、贴标
NG暂存工位
流水线送料
相机拍照工位
打印机组件
相机拍照工位
料盘阻挡定位
料盘阻挡定位

## Slide 12: 工艺和设备效率
AGV上料
扫描GRN
NG
OK
下料到流水线
下料到MSD暂存位
Online X-ray
流至下料流水线
料盘阻挡定位
相机拍照
打印机打印标签
机械手取标贴合
产品流入下工位
产品阻挡定位
OK
NG
机械手下料到NG暂存位
流入流水线
流入E-drawer

## Slide 13
谢谢
www.smartmore.com